ДОМ ЗДРАВЉА

»ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ«

Датум: 14.05.2018.

Број: 6/18

БАЧКА ПАЛАНКА

ПРЕДМЕТ: Достава појашњења везано за конкурсну документацију за ЈН број 6/18 – замена столарије у амбулантама Гајдобра и Силбаш

Комисија за јавне набавке објављује нову спецификацију радова, са унетим изменама.

ПОНУДА И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТАБЕЛА 1.

Objekat :  Ambulanta GAJDOBRA,

___________________________________________________________

Red. Br.                   Opis                                         Jed.mere   Količina     Cena po      Vrednost

jed.mere

___________________________________________________________

- Demontaža postojećih metalnih  zaštitnih

ršetki na prozorima ankerisanih spolja, u

setu po tri prozora, dim. 400x190 cm.                 kom.          7

- Demontaža postojećih drvenih prozora, sa

vadjenjem štoka što pažljivije. Za slučaj

potrebe pri vadjenju , obijati prema unutra

a ne spolja. Dim.  113 x 188 cm.                               kom.       21

- Izrada i ugradnja PVC  jednokrilnog  prozora

sa nadsvetlom  u gornjem delu ( 1/3 visine),

od višekomornog profila – minimum 5 komorni,

sa niskoemisionim – izo staklom , sa mogućnošću

otvaranja i kipovanja krila. Pri izradi prozora

sa štokom, mere uzeti sa minimalnim upuštanjem

od 0,8 cm u zid. Prozor opremiti sa PVC , spoljnom

i unutrašnjom podprozorskim daskama do 25 cm

širine.(bele boje) Dim.prozora 113 x 188 cm.           kom.      14

- Izrada i ugradnja PVC portala, sa podelom 1/3

visine , od min.petokomornog profila,

sa niskoemisionim – izo staklom. Min. upuštanje

takodje 0,8 cm. Portal opremiti sa PVC  spoljnom

i unutrašnjom podprozorskom daskom, do 25 cm,

(bele boje) Dim. Portala 113 x 188 cm.                       kom.      7

- Izrada i monaža Al  fiksnih komarnika na  otvara-

rajuće krilo prozora dim. 110 x 120 cm.                       kom.   14

- Izrada i montaža venecijanera na prozore i portale

sa komandama, u boji po izboru investitora,

(standardna paleta boja)

dim.  100  x  112  cm                                                         kom.   21

dim.  100  x  60   cm                                                          kom.   21

- Popravka ivica, špaletni i uložina oko prozora,

malterom.(po potrebi u zavisnosti od obijanja).

Obračun po m dužnom,                                                    m1       50

- Krečenje zida  sa  novim prozorima, sa pripremom,

stubova – medjuprostora izmedju prozora, i

parapeta, u boji prostorije, jupolom dva puta               m2      84

_____________________________________________________________________

Ukupno  bez  PDV-a:

_____________________________________________________________________

Ukupno sa PDV-om:

_____________________________________________________________________

ТАБЕЛА 2

Objekat :  Ambulanta  SILBAŠ,

___________________________________________________________Red. Br.                   Opis                                          Jed.mere   Količina    Cena po     Vrednost

J.M    ___________________________________________________________

- Demontaža postojećih metalnih  zaštitnih

ršetki na prozorima ankerisanih spolja,

dim.  400 x  170 cm                                                    kom.        3

dim. 170 x  170 cm                                                     kom.        1

- Demontaža postojećih drvenih prozora, sa

vadjenjem štoka što pažljivije. Za slučaj

potrebe pri vadjenju , obijati prema unutra

a ne spolja.

Dim. 445 x  170  cm                                                      kom.       1

Dim. 373 x 170  cm                                                       kom.       2

Dim. 277 x 170 cm                                                         kom.       2

Dim. 348 x 170 cm                                                         kom.       1

Dim. 162 x 170 cm                                                          kom.       1

Dim. 310 x 170 cm                                                          kom.       1

- Izrada i ugradnja PVC  portala sa   prozorima i

nadsvetlom  u gornjem delu , visine 40 cm, po

čitavoj širini otvora,od višekomornog profila –

minimum 5 komorni,sa niskoemisionim - izo staklom,

sa mogućnošću  otvaranja i kipovanja krila.

Pri izradi prozora sa štokom, mere uzeti sa

minimalnim upuštanjem od 0,8 cm u zid. Prozor

opremiti sa PVC , spoljnom i unutrašnjom

podprozorskom daskom  do 25 cm širine, (bele boje)

Dim.portala sa 3 prozora i 2 fik. polja  445 x 170 cm.  kom.     1

Dim. Portala sa 2 prozora i 2 fik. polja  373 x 170 cm.  kom.     1

Dim.portala  sa 1 prozorom i 2 fix.polja  277 x 170 cm kom.     1

Dim.portala sa  2 prozora i 1 fix.polje  276 x 170 cm     kom.      1

Dim.portala sa  2 prozora i 2 fix.polja  371 x 170 cm     kom.      1

Dim.portala sa 2 prozora  i 2 fix.polja 348 x 170  cm     kom.      1

Dim.portala sa 1 prozorom i 1 fix.polje 162 x 170 cm   kom.       1

Dim.portala sa 2 prozora  i 2 fix.polja 310 x 170 cm      kom.       1

(Simetrična podela. Ukupna  širina  portala podeljena sa

brojem prozora plus  fiksni delovi, daje širinu krila.)

- Izrada i monaža Al  fiksnih komarnika na  otvara-

rajuće krilo prozora dim. 100 x 130 cm.                           kom.     15

- Izrada i montaža venecijanera na prozore i portale

sa komandama, u boji po izboru investitora,

(standardna paleta boja)

dim.   90  x  120  cm                                                              kom.    29

dim.   90  x   35   cm                                                              kom.    29

- Popravka ivica , špaletni i uložina oko prozora,

malterom.(po potrebi u zavisnosti od obijanja).

Obračun po m dužnom,                                                        m1       50

- Krečenje  zida prostorije sa  novim  prozorom,

sa pripremom ivica i parapeta, u boji prostorije

jupolom dva puta                                                                   m2      86

Ukupno bez PDV-a:

Ukupno sa PDV-om:

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2): (словима)___________

__________________________________________________

РОК ПЛАЋАЊА:_______________________________________

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:_____________________________

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:_________________________________

ГАРАНТНИ РОК:_____________________________________

НАПОМЕНА:

Заинтересовани потенцијални понуђачи у поступку јавне набавке могу обићи објекте сваког дана у циљу достављања што боље понуде. Објекти се налази у Гајдобри, улица Патријарха Павла број 2, и у Силбашу, улица Краља Петра Првог број 100.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ